## Slide 1
Uvod u veb i internet tehnologije

## Slide 2: Uvod u računarske mreže

## Slide 3: Uloga i način rada računarskih mreža

## Slide 4: Uloga računarskih mreža
Korišćenje računarskih mreža:
U današnje vreme skoro nezamislivo korišćenje računara koji nisu povezani sa drugim računarima
Računari su stavljeni u nove uloge, broj korisnika sve veći
U mreže se povezuju i pametni telefoni, tableti, ali i televizori, kućni uređaji, senzori itd.
Objedinjavanje telekomunikacionih usluga: jedinstvena mrežna infrastruktura za prenos glasa, podataka, radio i TV signala
Internet stvari (internet-of-things, IoT) predviđa umrežavanje svih svakodnevnih objekata koji nas okružuju

## Slide 5: Uloga računarskih mreža
Uloga računarskih mreža:
Komunikacija: elektronska pošta, društvene mreže, Skype, Viber,...
Deljenje informacija i podataka: raspored časova, red vožnje itd.
Deljenje softvera: kupovina karte preko veba, određivanje rute putovanja, realizacija bankarske transakcije itd.
Deljenje hardverskih resursa: štampača, skenera itd.

## Slide 6: Način rada u mreži
Najčešći načini izvršavanja poslova u računarskim mrežama su:
Klijent-server okruženje: koriscenje veba, elektronske poste
  server pruža svoje resurse (veb serveri, serveri BP,...),
  klijent inicira kontakt radi korišćenja tih resursa
    proksi serveri - keširaju veb strane kojima se pristupa
    najčešće se više klijenata obraća jednom serveru
    često se tražene usluge distribuiraju većem broju servera
Mreža ravnopravnih računara (peer-to-peer, P2P): BitTorrent

## Slide 7: Komponente računarskih mreža

## Slide 8: Komponente računarskih mreža
Računarska mreža je sistem koji se sastoji od skupa hardverskih uredaja medusobno povezanih komunikacionom opremom i snabedeven odgovarajućim kontrolnim softverom, kojim se ostvaruje kontrola funkcionisanja sistema tako da je omogućen prenos podataka izmedu povezanih uredaja.
Dakle, komponente mreže su:
Mrežni hardver
Komunikacioni kanali
Mrežni softver

## Slide 9: Mrežni hardver
Da bi uredaj mogao biti umrežen neophodno je da sadrži specijalizovan deo hardvera namenjen umrežavanju, koji se smatra delom komunikacione opreme
Obično je to mrežna kartica (mrežni adapter ili LAN kartica – network interface controller, NIC), koja se ugrađuje u računar i omogućava uređaju fizički pristup mreži
Izlaz iz mrežne kartice je najčešće RJ45 priključak na koji se priključuje UTP kabl

## Slide 10: Mrežni hardver (2)
Skoro svi desktop računari imaju ugrađenu NIC karticu, dok prenosni imaju ugrađenu karticu za bežično povezivanje (WNIC)
Svaku mrežnu karticu karakteriše jedinstvena fizička (MAC) adresa kojom se uredaj jedinstveno identifikuje prilikom komunikacije
Osim mrežnih kartica, za umrežavanje se koriste modemi (telefonski, kablovski), kao i drugi slični uredaji

## Slide 11: Mrežni hardver (3)
Modem (modulator-demodulator) je uređaj koji konvertuje digitalni signal u analogni koji se prenosi, a zatim obrnuto konvertuje preneti signal u digitalni; koristi se za kablovski ili ADSL pristup internetu
Modem se obično zakupljuje od dobavljača interneta i priključuje na:
  parice fiksne telefonije
  koaksijalne kablove kablovske televizije
  bežične mreže mobilnih operatera
ADSL modem sa bežičnim ruterom
kablovski modem

## Slide 12: Mrežni hardver (4)
Hab, most, svič i ruter – mrežni hardver koji služi za prosleđivanje komunikacije između računara u mreži reža i povezivanju mreže sa Internetom
Jedan uređaj može obavljati vise zadataka: npr. uređaj za uspostavljanje bežične komunikacije ima ulogu pristupne tačke, sviča i rutera (omogućava dalju vezu sa Internetom)
Hab, svič i ruter
Primer uređaja koji predstavlja pristupnu tačku, svič i ruter

## Slide 13: Komunikacioni kanali
Komunikacioni kanali su kablovi ili bežični medijumi koji prenose podatke elektromagnetnim talasima (radio-talasima, optičkim talasima, mikrotalasima i sl.)
Osnovna mera kvaliteta komunikacionog kanala jeste brzina prenosa ili protok (throughput, bandwidth) koja se meri brojem bitova koji se mogu preneti u jednoj sekundi (bit/s)
  Uzimajući u obzir aktuelne tehnologije prenosa na računarskim mrežama, češće se koristi jedinica Megabit u sekundi Mbps, ili Gigabit u sekundi Gbps
Druga važna mera kvaliteta je kašnjenje (latency) - vreme potrebno da se komponenta pripremi za pristup podacima (meri se u mikrosekundama u lokalnim mrežama i milisekundama u okviru većih mreza)

## Slide 14: Komunikacioni kanali (2)
Brzina prenosa je fizička karakteristika komunikacionog kanala i zavisi od frekvencijskog opsega koji se može propustiti kroz kanal bez gubitka signala
S obzirom da je brzina prenosa podataka srazmerna frekvencijskom opsegu, sa slike se jasno vidi zbog čega optički kablovi daju najbolje performanse
Podela elektromagntnog spektra

## Slide 15: Komunikacioni kanali (3)
Ožičene komunikacije
  Ukrštene parice - najkorišćeniji način komunikacije
    Uređaji se povezuju korišćenjem uvijenih uparenih izolovanih bakarnih žica, slično povezivanju običnih telefona
    Žice se uparuju i uvijaju kako bi se smanjile smetnje u komunikaciji
    UTP kablovi (unshielded twisted pair) kategorije 3 koriste se u fiksnoj telefoniji, a kategorije 5 ili 6 u lokalnim mrežama; protok oko 100 Mbps (brzi Ethernet), pa i 1 Gbps (gigabitni Ehternet)
Shematski prikaz ukrštene parice
Izgled ukrštene parice

## Slide 16: Komunikacioni kanali (4)
Ožičene komunikacije
  Koaksijalni kablovi - obično se koriste za televizijske kablovske sisteme, a koriste se i u LAN mrežama itd.
    Kablovi se sastoje od centralne bakarne ili aluminijumske žice obmotane savitljivim izolatorskim slojem, oko kojega je opet obmotan provodni sloj tankih žica, sve obmotano spoljašnjom izolacijom
    Koaksijalni kablovi omogućuju brzinu prenosa do 200Mbps (čak i do 500Mbps), uz manju osetljivost na elektromagnetne smetnje
Shematski prikaz koaksijalnog kabla
Izgled koaksijalnog kabla i konektora

## Slide 17: Komunikacioni kanali (5)
Ožičene komunikacije
  Optički kablovi - prave se od velikog broja (stotina, hiljada) veoma tankih staklenih vlakana umotanih u zaštitni sloj
    Podaci se prenose svetlosnim talasima koje emituje mali laserski uređaj
    Na ovakve kablove ne utiču smetnje prouzrokovane elektromagnetnim zračenjima
    Skupi su i komplikovani za instalaciju, pa se uglavnom koriste za osovinski deo mreže (mrežnu kičmu), na koji se onda koaksijalnim kablovima ili ukrštenim paricama povezuju pojedinačni uređaji
    Najčešće se koriste za brze mreže, koje imaju brzinu od 10 Gbps naviše
Shematski prikaz optičkog kabla
Izgled optičkog kabla

## Slide 18: Komunikacioni kanali (6)
Bežične tehnologije
  Ne koriste kablove za prenos podataka
  To je posebno praktično u slučaju prenosivih računara, mobilnih uređaja ili relativno udaljenih lokacija za koje bi uspostavljanje kablovske mreže bilo nedopustivo skupo
  Umesto kablova koriste se radio talasi, mikro talasi, infracrveni zraci
  Podaci se prenose moduliranjem amplitude, frekvencije ili faze talasa
  Najčešće se koriste sledeće bežične tehnologije:
    Bluetooth – koristi se za komunikaciju na veoma malim razdaljinama (do deset ili do sto metara u zavisnosti od klase uredaja) Brzine prenosa idu do 3Mbps Koristi radio talase, može da prode i kroz čvrste prepreke Koristi se uglavnom za komunikaciju računara sa periferijskim uredajima kao i u mobilnoj telefoniji.

## Slide 19: Komunikacioni kanali (7)
  Najčešće se koriste sledeće bežične tehnologije :
    Bežični LAN - (WLAN, WiFi) tehnologija koja koristi radio talase za bežičnu komunikaciju više uređaja na ograničenom rastojanju (nekoliko desetina ili stotina metara) U zavisnosti od standarda, brzina prenosa ide od 10Mbps do 50Mbps (u najnovije vreme i do 600Mbps) Najrašireniji standard za bežičnu LAN komunikaciju je IEEE 802.11 Mreži se pristupa preko pristupnih tačaka (access point) Oblast prostora u kojoj je mreža dostupna naziva se vruća tačka (hot spot)
    Bežične gradske mreže (WiMAX) pokrivaju šira područja i daju protok do 40 Mbps
    Ćelijski sistemi - način prenosa podataka veoma sličan onom koji se koristi u mobilnoj telefoniji Za komunikaciju se koriste radio talasi i sistemi antena koje pokrivaju odredenu geografsku oblast, pri čemu se signal od odredišta do cilja prenosi preko niza antena

## Slide 20: Komunikacioni kanali (8)
  Najčešće se koriste sledeće bežične tehnologije :
    Zemaljski mikrotalasi - koriste antensku mrežu na Zemlji Za komunikaciju koriste mikrotalasi niske frekvencije koji zahtevaju da antene budu optički vidljive, tako da se one obično smeštaju na visoke tačke (vrhove brda, tornjeve, nebodere) Antene mogu da budu udaljene i do pedesetak kilometara
    Komunikacioni sateliti – koriste mikrotalase za komunikaciju tako što se prenos između dve tačke koje nemaju optičku vidljivost ostvaruje poprečnom komunikacijom preko komunikacionih satelita Sateliti se obično nalaze u orbiti na visini od 36 hiljada kilometara Na ovaj način se, pored računarske komunikacije, obično prenose televizijski i telefonski signal Brzina komunikacije je relativno mala (npr. 100Mps) u poredenju sa optičkim kablovima, ali ipak ima nekoliko scenarija u kojima je korišćenje satelitske komunikacije pogodnije

## Slide 21: Mrežni softver
Neophodan je za funkcionisanje računarskih mreža
Da bi se savladala kompleksnost računarskih mreža, mrežni softver se organizuje hijerarhijski
Mrežni softver obuhvata razne slojeve: od sistemskog softvera niskog nivoa do aplikativnog softvera
Slojevitost olakšava programiranje mrežnog softvera - autori aplikativnog softvera ne moraju da brinu o detaljima mrežne komunikacije
  Na primer, programer pregledača veba ne treba da misli o tome da li će veb stranice primati preko bežične mreže ili preko Ethernet mreže
    On treba da se koncentriše samo na aspekte značajne za njegovu konkretnu aplikaciju
    Sve niže detalje mrežne komunikacije on treba da prepusti nižem sloju mrežnog softvera (koji je prisutnan u okviru operativnog sistema, ili čak samog mrežnog hardvera)

## Slide 22: Mrežni softver (2)
Najgrublje posmatrano, mrežni softver može da se podeli na dva nivoa:
  Mrežni softver koji omogućuje korišćenje različitih mrežnih uredaja, npr. mrežnih kartica ili modema, jeste mrežni softver niskog nivoa Ova vrsta softvera nalazi se obično u jezgru operativnog sistema, uglavnom u obliku upravljača perifernim uredajima, tzv. drajvera Drajver upravlja računarskim hardverom i komunikacionom opremom Korisnik nikada ne koristi ovaj softver direktno, u opštem slučaju on nije ni svestan da taj softver postoji
  Osnovni zadatak mrežnog softvera visokog nivoa je da pruži usluge mrežnim aplikacijama koje korisnici koriste Ove aplikacije pružaju različite usluge korisnicima na mreži, kao što je slanje i prijem elektronske pošte, pregledanje veba i sl.
Danas operativni sistemi sadrže sve nivoe mrežnog softvera, osim aplikativnog

## Slide 23: Raspon računarskih mreža

## Slide 24: Raspon mreža
Jedan od kriterijuma za klasifikovanje mreža je i njihova fizička veličina, tj. geografski prostor koji mreža pokriva
Mreže pokrivaju različite geografske raspone: od mreže dva računara do Interneta
Hijerarhijsko umrežavanje: mreže velikog raspona povezuju manje mreže

## Slide 25: Raspon mreža (2)
Različite tehnologije se koriste za različite raspone mreža
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Personal area network (PAN) - mreže koje su namenjene za jednog čoveka Na primer, bežična mreža kojom su spojeni računar, miš i štampač je PAN Ovakve mreže obično pokrivaju raspon od nekoliko metara i koriste bilo žičanu bilo bežičnu komunikaciju

## Slide 26: Raspon mreža (3)
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Local area network (LAN) - mreža koja povezuje uredaje na relativno malim udaljenostima, najčešće nekoliko kancelarija u okviru jedne poslovne zgrade Ovakve mreže se tradicionalno vezuju na žičanu komunikaciju kroz mrežne kablove, iako nove tehnologije daju mogućnost korišćenja postojećih kućnih instalacija (koaksijalnih kablova, telefonskih linija i električnih linija) za komunikaciju, kao i mogućnost korišćenja bežične komunikacije
  Campus area network (CAN) - ove mreže povezuju više lokalnih mreža u okviru ograničenog geografskog prostora (npr. u okviru jednog univerziteta, kompanije, vojne baze, itd.) Na primer, više mreža zasebnih fakulteta u okviru jedne lokacije univerziteta (kampusa) se povezuje u jedinstvenu celinu Tehnologija za povezivanje je obično ista kao i kod LAN Sada se odvojene zgrade CAN- obično povezuju bežičnim putem

## Slide 27: Raspon mreža (4)
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Metropolitan area network (MAN) - ove mreže povezuju veće geografske prostore (najčešće nivoa grada ili jako velikog kampusa) MAN obično povezuje više lokalnih mreža (LAN) korišćenjem veoma brze kičme komunikacije (eng. backbone), koja je najčešće izgradena od optičkih veza
  Wide area network (WAN) - one povezuju izrazito velike geografske prostore, često šire od granica jednog grada, oblasti, a često i države U današnje vreme, WAN mreže su obično u sastavu Interneta WAN infrastrukturu obično održavaju komercijalne kompanije (najčešće telefonske i telekomunikacione) i one iznajmljuju usluge korišćenja Za povezivanje u okviru kičme se koriste brze veze, najčešće optičke i satelitske

## Slide 28: Topologija računarskih mreža

## Slide 29: Topologija mreža
Topologija mreže predstavlja način na koji su povezane medu sobom različite komponente mreže, kao i način na koji interaguju
Dva nivoa topologije mreže:
  fizička topologija - određena rasporedom kablova i bežičnih veza
  logička topologija - određena tokom podataka
Radi jednostavnosti razmatranja, dalje neće biti pravljena razlika izmedu fizičke i logičke topologije

## Slide 30: Topologija mreža (2)
Različite topologije razlikuju se prema osnovnoj ceni (koliko se ulaže u baš taj oblik povezivanja), ceni komunikacije (koliko je vreme potrebno za prenos poruke) i pouzdanosti (mogućnosti prenosa podataka u slučaju otkaza nekog čvora ili veze)
Najopštije posmatrano, postoje dva ključna načina povezivanja:
  zajednički komunikacioni kanal (broadcast)
  direktna veza od čvora do čvora (point-to-point)

## Slide 31: Zajednički komunikacioni kanal
Ove mreže se sastoje od zajedničkog komunikacionog kanala preko kojg komuniciraju svi račuari povezani u mrežu
  Računari šalju kratke poruke (pakete) na mrežu postavljajući ih na komunikacioni kanal, pri čemu svaka poruka sadrži i identifikaciju željenog primaoca
  Poruku svi primaju, pri čemu je onaj kome je namenjena jedini prihvata, dok je ostali odbacuju
Ovaj način povezivanja se obično koristi za komunikaciju u okviru manjih, lokalnih mreža
Isti fizički medijum se može koristiti za simultanu komunikaciju više čvorova bez medusobnog ometanja
Pristup uredaja kanalu se može određivati statički, kada svaki uredaj ima unapred određena pravila kako i u kom delu kanala sme da vrši komunikaciju ili dinamički kada se pristup uređaja kanalu određuje na osnovu trenutnog stanja i dostupnosti kanala

## Slide 32: Zajednički komunikacioni kanal (2)
Neki od osnovnih načina deljenja zajedničkog kanala su:
  Deljenje vremena (time division multiplexing - TDM) - jedan od načina statičke alokacije kanala je tzv. deljenje komunikacionog kanala korišćenjem deljenja vremena U tom slučaju svaki uredaj komunicira u tačno određenom vremenskom trenutku, pri čemu se uređaji naizmenično smenjuju
  Deljenje frekvencije (frequency division multiplexing - FDM) - drugi način statičke alokacije kanala Svaki uredaj komunicira u okviru odredenog frekvencijskog opsega
  Deljenje talasne dužine (wave division multiplexing - WDM) Specijalni naziv za deljenje frekvencije u slučaju kada se radio o optičkoj komunikaciji

## Slide 33: Zajednički komunikacioni kanal (3)
Neki od osnovnih načina deljenja zajedničkog kanala su:
  Deljenje kodiranjem (code division multiple access - CDMA) – je jedan od novijih načina statičkog deljenja kanala, u okviru kog se koristi teorija kodiranja kako bi se iz primljenog paketa informacija izdvojile informacije relevantne za određeni čvor.
  CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection) je najkorišćenija tehnika dinamičkog deljenja kanala Ova tehnika se koristi u okviru Ethernet LAN mreža.
    U ovom slučaju se poštuje protokol da svaki uredaj posmatra (tj. osluškuje) da li kanalom već teče neka komunikacija pre nego što počne da šalje podatke
    Ukoliko se primeti da neko drugi istovremeno pokušava da pošalje podatak, uređaj prekida svoje slanje, čeka određeno vreme i pokušava ponovo

## Slide 34: Zajednički komunikacioni kanal (4)
    Primer mreže sa zajedničkim komunikacionim kanalom

## Slide 35: Topologije mreža sa zajedničkim komunikacionim kanalom
Razlikuju se četiri glavna tipa topologije mreže:
  Magistrala – mreža povezuje svoje komponente jednim istim kablom i informacija se istovremeno raznosi svim primaocima
    Za ovaj tip mreže tipično je korišćenje koaksijalnog kabla
    Saobraćaj se odvija u oba smera, pa pri većem opterećenju može da dode do „sudaranja“ poslatih paketa ili zagušenja kanala
  Zvezda - u zvezdastoj mreži, svi učesnici su povezani na jednu istu centralnu tačku (čvor-računar ili drugi uredaj) a informacija putuje od pošiljaoca prema primaocu isključivo preko te centralne tačke
    Cena uspostavljanja mreže je niska, takođe i cena komunikacije, ali je zagušenje u centralnom čvoru često
    Zato se obično na nivou centralnog čvora postavlja komutator (switch)

## Slide 36: Topologije mreža sa zajedničkim komunikacionim kanalom (2)
Razlikuju se četiri glavna tipa topologije mreže:
  Prsten - mreža sa topologijom prstena ima sve svoje komponente na istom kablu, ali taj kabl nema krajeve
    Štaviše, informacija se kreće samo u jednom, strogo određenom pravcu
    Ukoliko neki od čvorova mreže sa topologijom prstena otkaže, to neće uticati na funkcionisanje ostatka mreže
    Medutim, otkaz na komunikacionom kanalu rezultuje potpunim prekidom mrežnog saobraćaja
  Potpuna povezanost - u mreži sa topologijom potpune povezanosti svaki čvor poseduje posebnu vezu sa svakim od preostalih čvorova
    Koristi se samo kod sasvim malih mreža i to iz razloga pouzdanosti, jer redundansa smanjuje osetljivost na padove u mreži
    Varijante topologije potpune povezanosti su topologije delimične povezanosti, u kojima neke od od veza između čvorova izostaju

## Slide 37: Topologije mreža sa zajedničkim komunikacionim kanalom (3)
    Primeri mreža sa topologijom magistrale, zvezde i prstena

## Slide 38: Direktne čvor-čvor veze
Kod ove vrste povezivanja, mreže se sastoje od velikog broja direktnih veza izmedu individualnih parova računara
Kako bi informacija stigla od jednog do drugog čvora, obično je potrebno da prode kroz niz posrednih čvorova
Ovaj način komunikacije se obično koristi u okviru velikih mreža
Ovde je često je moguće da informacije putuju različitim putanjama, tako da je izbor pogodne putanje obično veoma značajan za efikasnost komunikacije

## Slide 39: Direktne čvor-čvor veze (2)
    Primer mreže sa direktnim vezama čvor-čvor

## Slide 40: Direktne čvor-čvor veze (3)
Izbor putanje između čvorova je bitan za efikasnost komunikacije
Komutiranje (switching) - određivanje putanje pre ili tokom same komunikacije
    Primer komutiranja pri komunikaciji čvor-čvor

## Slide 41: Direktne čvor-čvor veze (4)
U zavisnosti od načina određivanja putanje i načina slanja informacije razlikuju se sledeći tipovi komunikacije:
  Komutiranje kanala (circuit switching) - pre započinjanja komunikacije ostvaruje se trajna fiksirana putanja (kanal) izmedu čvorova i sva informacija se prosleduje kroz uspostavljenu putanju
    Na ovaj način funkcionišu mreže fiksne telefonije
    Kanal (vod) je rezervisan sve dok se eksplicitno ne raskine, te je ovaj način komunikacije prilično skup.
    Kroz brze direktne veze izmedu unutrašnjih čvorova obično se simultano odvija prenos podataka vezanih za komunikaciju izmedu različitih parova perifernih ˇcvorova.
    Ta simultana komunikacije se obično postiže korišćenjem FDM ili TDM
  Komutiranje poruka (message switching) - Svaka poruka koja se šalje putuje zasebnom putanjom.

## Slide 42: Direktne čvor-čvor veze (5)
U zavisnosti od načina određivanja putanje i načina slanja informacije razlikuju se sledeći tipovi komunikacije:
  Komutiranje paketa (packet switching) - poruke se pre slanja dele
  na zasebne manje pakete, i svaki paket putuje svojom zasebnom putanjom, da bi se na odredištu paketi ponovo sklopili u jedinstvenu poruku
    Prednost ovog načina slanja je u tome što delovi poruke (paketi) praktično paralelno putuju kroz mrežu i time mogu brže da stignu do odredišta
    Komutiranje je lakše i sa manje problema, ako je dužina sadržaja koji se prenosi manja

## Slide 43: Topologija velike mreže
Prethodna podela se odnosi na male mreže
Velika mreža se obično sastoji se od velikog broja međusobno povezanih malih mreža, od kojih svaka ima sopstvenu topologiju
Velika mreža će imati različite komponente sa različitim topologijama, ali će takođe imati i jednu opštu (generalnu) topologiju koja će biti ili zvezda, ili magistrala, ili prsten

## Slide 44: Slojevi kod računarskih mreža

## Slide 45: Slojevitost mreža
Današnje mreže su izrazito kompleksni entiteti
  Analogija sa računarskim sistemom: sloj hardvera, sistemski i aplikativni softver
Kako bi se savladala kompleksnost mreža, mreže i mrežni softver se moraju kreirati hijerarhijski, uz postojanje velikog broja zasebnih, precizno definisanih, nivoa tj. slojeva
  Komunikacija na višim slojevima ostvaruje se dostavom poruka na nižim slojevima
  Viši sloj ne poznaje detalje komunikacije na nižiim slojevima, ni obratno
  Broj slojeva se razlikuje od mreže do mreže
Na svakom sloju, sprovodi se odgovarajući protokol komunikacije
Protokol je dogovor dve strane o načinu komunikacije
  Narušavanje protokola čini komunikaciju nemogućom

## Slide 46: Slojevitost mreža (2)
Prikaz komunikacije i protokola komunikacije

## Slide 47: Slojevitost mreža (3)
Istorijski, mreže se obično posmatraju u okviru dva referentna modela:
  OSI model (Open Systems Interconnection) sa 7 slojeva, standardizovan od strane ISO
  TCP/IP model sa 4 sloja, prisutan u okviru Interneta

## Slide 48: Slojevitost mreža (4)
Sledi opis uloga najznačajnijih slojeva u okviru referentnog OSI modela:
Fizički sloj (physical layer) - najniži, fizički sloj
  Obezbeđuje postojanje komunikacionog kanala i mogućnost slanja i primanja pojedinačnih bitova kroz komunikacioni kanal
  Na ovom sloju se obično ne vrši nikakva kontrola grešaka
Sloj veze podataka (data link layer)
  Višim slojevima obezbeduje postojanje pouzdanog kanala komunikacije u kome se:
    greške automatski detektuju i ispravljaju (error control)
    automatski se vodi računa o brzini slanja podataka kako se ne bi desilo da brzi uredaji zagušuju sporije (flow control)
  Ukoliko se koristi zajednički kanal komunikacije, na ovom sloju se vrši kontrola pristupa uredaja komunikacionom kanalu (medium access control)

## Slide 49: Slojevitost mreža (5)
Mrežni sloj (network layer) - bavi se povezivanjem više računara u mrežu
  Osnovni zadatak u okviru ovog sloja je rutiranje (routing), tj. odredivanja putanja paketa koji putuju kroz mrežu kako bi se odredio efikasan način da stignu na svoje odredište
    Kako bi se odredila putanja, neophodno je uvodenje sistema adresiranja
  Ukoliko se povezuju heterogene mreže (sa različitim shemama adresiranja), na ovom sloju se vrši prevođenje adresa
    Na primer, na nižim slojevima se obično koriste fizičke MAC adrese, a na višim IP adrese
  Svaki čvor u mreži uključen u komunikaciju mora da implementira mrežni protokol, da razume odredišnu adresu i da na osnovu ovoga odluči kome će da prosledi primljenu poruku
    Najpoznatiji protokol ovog sloja je koji se koristi u okviru Interneta je Internet Protocol (IP)

## Slide 50: Slojevitost mreža (6)
Transportni sloj (transport layer) - ima zadatak da prihvata podatke sa viših slojeva, deli ih na manje jedinice (pakete), šalje te pakete na odredište korišćenjem nižih
  Obično se na ovom sloju razlikuju dve vrste protokola: protokoli sa uspostavljanjem konekcije i protokoli bez uspostavljanja konekcije
    Protokoli koji zahtevaju uspostavljanje konekcije garantuju da će poslati podaci zaista i stići na odredište u istom redosledu u kojem su i poslati
    Protokoli bez uspostavljanja konekcije ne daju ovakve garancije, ali je prenos podataka obično brži
  Za razliku od protokola mrežnog sloja koji moraju da budu implementirani u svakom čvoru lanca komunikacije, protokoli transportnog sloja moraju biti implementirani jedino na krajnjim čvorovima komunikacije (host čvorovima)

## Slide 51: Slojevitost mreža (7)
  Ruteri (uredaji koji posredno učestvuju u komunikaciji prenošenjem paketa) obično nisu svesni detalja transportnih protokola
  Transporni protokoli se, dakle, mogu smatrati protokolima kojim komuniciraju dva host računara
  S obzirom da na istom host računaru obično postoji više različitih programa koji imaju potrebu za komunikacijom (svaki korišćenjem zasebnog aplikacionog protokola, ali zajedničkim korišćenjem transportnog protokola), zadatak transportnih protokola je i da vrše tzv. multipleksovanje
    Multipleksovanje se obično ostvaruje kroz koncept portova koji predstavljaju brojeve na osnovu kojih se odreduje kom programu pokrenutom na host računaru pripada paket primljen na transportnom sloju
  Najkorišćeniji protokoli ovog sloja (koji se koriste u okviru Interneta) su Transfer Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)

## Slide 52: Slojevitost mreža (8)
Aplikacioni sloj (application layer) - definiše protokole koje direktno koriste korisničke aplikacije u okviru svoje komunikacije
  Ovi protokoli su prilagodeni specifičnim zahtevima aplikacija
  Aplikacioni protokoli u protokoli kojima dva programa tj. dve aplikacije komuniciraju
  Najkorišćeniji protokoli ovoga sloja u okviru Interneta su
    HyperText Transfer Protocol (HTTP) koji se koristi za prenos veb stranica
    SMTP, POP3, IMAP koji se koriste u za prenos elektronske pošte
    File Transfer Protocol (FTP) koji se koristi za prenos datoteka
    itd.

## Slide 53: Zahvalnica
Delovi materijala ove prezentacije su preuzeti iz:
Skripte iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor prof. dr Filip Marić
Prezentacija iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor dr Vesna Marinković
Skripte iz predmeta Informatika na Univerzitetu Milano Bicocca, autor dr Dario Pescini